## Slide 1: Требования по технологии макроскопического изучения и вырезки биопсийного (операционного) материала
СТАНДАРТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ Клинические рекомендации
RPS1.1(2016)

## Slide 2: Общие рекомендации по процедуре макроскопического изучения
Клинические рекомендации RPS1.1(2016)

## Slide 3
    Кроме диагностически значимой нагрузки, процедура макроскопического описания несет в себе и важные технологические элементы, призванные обеспечить доказательность диагностического заключения.

## Slide 4: Общие рекомендации по процедуре макроскопического изучения
Характер, объем и степень необходимой детализации макроскопического описания определяется
клиническими рекомендациями,
а в неопределенных случаях – соображениями диагностической целесообразности, определяемыми врачом-патологоанатомом.

## Slide 5: Общие рекомендации по процедуре макроскопического изучения
В любом макроскопическом описании должен содержаться :
минимально необходимый набор морфологических феноменов, наличие которых в описании, по своей совокупности, формально позволяет обосновать сформулированный далее диагноз (заключение).

## Slide 6: Кроме предусмотренных стандартами описаний метрических и качественных характеристик патологического процесса, не следует пренебрегать детальным описанием
    зрительно доступных термических повреждений хирургического края удаленных фрагментов тканей,
    наличия шовного материала,
    участков механического (размозжение, дополнительные разрезы, проколы) и химического повреждения тканей,
    участков экзогенных пигментаций, попавших в макропрепарат.

## Slide 7: Термические повреждения материала
часто обнаруживаются в биопсиях,
проявляются в виде коагуляционного некроза тканей.

## Slide 8: Термические повреждения материала
Причины:
при взятии материала вследствие ожога лазером,
электрокоагулятором,
при использовании других горячих инструментов.
Частой причиной сгорания (обожжения) тканевого образца бывает использование завышенных более необходимого мощностей электрохирургических инструментов, применяемое при иссечении тканей в целях снижения кровоточивости в краях хирургической раны.
    Ширину зоны термического повреждения хирургического края образца должно отмечать в протоколе макро- и микроскопического описания.

## Slide 9: Шовный материал
    может быть представлен в препарате
    отдельными фрагментами,
    цельными волокнами, срезанными поперечно, продольно или косо.
    Шелковые хирургические нити дают выраженное двойное лучепреломление в поляризованном свете, что можно использовать как идентификационный признак данного вида материала.

## Slide 10: Шовный материал
    Шовный материал в кусочке может повредить нож микротома, что приведет к образованию полос на срезе при микротомии, потому видимые инородные структуры необходимо
    удалять из кусочка по возможности во время вырезки
    соответствующим образом отражать в протоколе макроскопического описания.

## Slide 11: Механическое повреждение ткани.
    Мягкие ткани могут быть легко повреждены при
    манипуляциях с использованием катетеров, как на нативном (нефиксированном) материале, так и на фиксированных тканевых образцах.
    дополнительные разрезы, проколы
    прочиих механических воздействиях.
    Рекомендуется использовать все имеющиеся профессиональные и административные возможности противодействия любым манипуляциям с макропрепаратами операционного материала в отсутствие врача-патологоанатома.
    Любые подобные действия, чем бы они ни были мотивированы, могут в значительной степени повредить материал, нарушить анатомические взаимоотношения тканей, вызвать раздавливание (размозжение) тканей, что, в свою очередь может осложнить дальнейшее микроскопическое изучение и интерпретацию полученных результатов исследования.

## Slide 12: Нефиксированные ткани (особенно лимфатические узлы и селезенка) в большей мере подвержены раздавливанию
    зажимами,
    пинцетами,
    другими инструментами
    руками медицинского персонала.
    Необходимо минимизировать любые механические воздействия на ткани как in vivo, так и на извлеченные тканевые образцы.

## Slide 13
    Механическое повреждение ткани могут в значительной степени
    повредить материал,
    нарушить анатомические взаимоотношения тканей,
    вызвать раздавливание (размозжение) тканей,
    осложнить дальнейшее микроскопическое изучение и интерпретацию полученных результатов исследования.

## Slide 14: химическое повреждение тканей
Следует строго следить за тем, чтобы макропрепараты операционного материала не подвергались воздействию никаких жидкостей, химических и физических агентов, кроме унифицированных растворов формалина, в который макропрепарат следует помещать тотчас после иссечения.

## Slide 15: Аутолиз
Дегенеративные изменения в тканях начинают развиваться сразу после прерывания кровотока.
Аутолиз обусловлен воздействием гидролитических ферментов лизосом при нарушении внутренних мембран клеток.
Признаки аутолиза могут быть в различной степени представлены в различных тканях.
Более выражен в эпителиальных тканях, чем в мезенхимных, что связано с большей устойчивостью последних к гипоксическим повреждениям (ранний признак аутолитических изменений тканей при отложенной фиксации – слущивание цилиндрических эпителиев выводных протоков желез, бронхов).

## Slide 16: Аутолиз
    В некоторых органах, таких как поджелудочная железа, процессы посмертного аутолиза более выражены из-за обилия протеолитических ферментов.
    В биопсийном материале, который обычно фиксируется немедленно, признаки аутолиза бывают менее выражены, чем в операционном или аутопсийном.
    Избежать аутолиза, позволяет быстрая фиксация материала.

## Slide 17: Участки экзогенных пигментов, попавших в макропрепарат
    В макропрепаратах кожи могут быть обнаружены нерастворимые экзогенные пигменты, используемые для нанесения татуировок.
    Эти депозиты обычно инертны по отношению к гистохимическим тестам и не дают анизотропии в поляризованном свете.
    Желательно описывать наличие татуировок в протоколе операции и при макроскопическом исследовании нефиксированного операционного материала.
    Это поможет избежать немалых затрат времени и ресурсов на выяснение природы пигментации в случаях когда это имеет решающее диагностическое значение.

## Slide 18: Участки экзогенных пигментов, попавших в макропрепарат
    В ряде случаев используют цветное маркирование хирургического края удаленного образца для его правильной ориентации в макропрепарате или для заливки в блоке.
    Для маркировки обычно используются
    india ink,
    silver nitrat,
    alcian blue,
    alcian green
    и многие патентованные составы различных цветов, которые окрашивают поверхность образца и могут проникать в ткань на различную глубину.

## Slide 19: Общие рекомендации по процедуре вырезки
Клинические рекомендации RPS1.1(2016)

## Slide 20: Проверка качества предварительной фиксации
всегда рекомендуется производить перед началом работы с материалом.
следует выяснить качество фиксирующей жидкости
оценить соблюдение общих правил фиксации в части
размера образцов,
размеров контейнера
количества фиксирующей жидкости.

## Slide 21: Проверка качества предварительной фиксации
В первую очередь, следует определить – какая жидкость залита в контейнер. Не редки случаи, когда вместо формалина в биопсийный контейнер заливаются другие жидкости, не пригодные для целей фиксации тканей.
Во-вторых, следует помнить, что при фиксации образцов, содержащих большое количество жидкой крови или жировой ткани, фиксирующая жидкость быстро загрязняется посторонними примесями. В таких случаях фиксирующую жидкость следует сменить в течение нескольких часов после начала фиксации.
Если доставка биопсийного материала в патолого-анатомическое отделение откладывается на более длительный срок – эту процедуру следует осуществить на месте взятия материала.
Недостаточное внимание должной фиксации заведомо проблемных (крупных) образцов часто приводит к дефектам гистологической обработки тканей.

## Slide 22: Дефекты фиксации
Недостаточно фиксированные образцы не следует запускать в дальнейшую проводку.
Дефекты фиксации образцов обнаруживаются при вырезке,
как правило, в глубине больших кусочков,
и отличаются от поверхностных слоев ткани красноватым оттенком окраски.
Если такие участки захватывают область интереса – именно в них могут проявиться дефекты дальнейшей гистологической обработки, а при микроскопическом исследовании нередко обнаруживаются аутолитические изменения тканей.
Все отмеченные дефекты фиксации следует подробно описать в протоколе вырезки материала.

## Slide 23: Размеры вырезаемых образцов
Из крупного образца вырезаются более мелкие кусочки, толщиной не более 3-4 мм.
Это особенно важно для плотных тканей. Приготовление образцов толщиной более 6 мм может быть причиной некачественной проводки ткани.
При вырезке следует помнить и то, что площадь кусочка в последующем может оказать влияние на толщину парафиновых срезов – зависимость здесь обратно пропорциональная.

## Slide 24: Размеры вырезаемых образцов
Идеальны для микротомии кусочки с площадкой среза, сторона которой не превышает 5-8 мм.
Для парафиновой заливки с использованием стандартных заливочных форм следует вырезать кусочки трех типоразмеров сообразно размерам заливочных форм –
до 5х5 мм, 10х10 мм,
до 20х20 мм.
до 20х30 мм.

## Slide 25: Размеры вырезаемых образцов
При значительных размерах зоны интереса следует помнить, что предельный размер кусочков при заливке в стандартные заливочные формы не может превышать 20 мм.
В таких случаях можно для заливки вырезать несколько последовательно ориентированных кусочков, что позволит в дальнейшем реконструировать микроскопическую картину.

## Slide 26: Форма вырезаемых образцов
Вырезку следует производить так, чтобы в итоге
поверхность образца в области интереса, предназначенная для среза, была плоской
на ней должны быть представлены все слои ткани.
Неровные образцы требуют значительной обрезки при микротомии, что может привести к потере части ткани образца и повышенному износу микротомных лезвий.

## Slide 27: Количество вырезаемых образцов
определяется
клиническими рекомендациями,
в неопределенных случаях – соображениями диагностической целесообразности, определяемыми врачом-патологоанатомом.

## Slide 28: При вырезке рекомендуется придерживаться правила:
в одну кассету для проводки следует помещать только один тканевой образец,
на одну кассету следует наносить только один уникальный регистрационный номер, соответствующий номеру тканевого образца.

## Slide 29: Следует избегать повреждений тканей, в особенности не полностью профиксированных
не давить,
использовать только острые лезвия,
разрезы производить плавными движениями в один рез.
Грубое обращение с образцами, использование тупых лезвий или ножниц приводят к деформациям и повреждениям ткани.

## Slide 30: Исключить попадание мелких фрагментов тканей от другого образца
Каждый образец следует класть на чистую поверхность.
Поверхность, на которой производится вырезка, перед вырезкой каждого нового образца должна быть тщательно очищена влажной салфеткой. При вырезке на неочищенной поверхности возможен перенос частичек предыдущего образца на последующий образец.
То же касается и инструментов, используемых при вырезке – всякий раз при переходе к вырезке нового образца инструменты следует тщательно очистить от остатков ткани предыдущего образца.
Особенно это важно в тех случаях, когда один за другим обрабатываются образцы одного типа.

## Slide 31: Подбор кассет для проводки ткани
Для проводки ткани следует выбирать соответствующий тип кассет, чтобы избегать
дополнительной деформации,
сдавления
утраты образцов.
Во время проводки фрагменты ткани сжимаются и могут продавливаться через слишком большие отверстия кассеты в растворы для проводки или в другую кассету. Не следует исходить из принципа «один размер кассет подходит для любых образцов».

## Slide 32: Подбор кассет для проводки ткани
Образцы в кассетах всегда следует размещать плоской поверхностью, предназначенной для среза, вниз.
В последующем и при заливке образцы переносятся из кассет в заливочные формы этой же поверхностью вниз.
Таким образом, поверхность, выбранная для среза врачом во время вырезки, всегда попадет на вершину парафинового блока.

## Slide 33: Подбор кассет для проводки ткани
Кассеты не следует переполнять образцами – таким образом, обеспечивается наилучший доступ реагентов и предотвращается искажение формы образца.
Если образец слишком велик – необходимо использовать вторую кассету.
Если в кассеты кладется слишком большое количество образцов – это затрудняет доступ реагентов и приводит к деформации кусочков.

## Slide 34: маркировка кассет
Необходима четкая и разборчивая маркировка кассет.
Трудночитаемые номера недопустимы во избежание неоднозначного толкования маркировки.
Если в лаборатории нет специального гистологического принтера для кассет, то для ручной маркировки следует использовать простой грифельный карандаш средней твердости, обеспечивающий легкое нанесение маркировки.
Если при маркировке кассеты допущена ошибка – не следует стирать надпись ластиками, лучше всего ошибочную надпись соскоблить лезвием скальпеля.
Маркировка кассеты должна быть максимально лаконична. Лучше всего ограничиться нанесением на кассету только индивидуального уникального номера тканевого образца (объекта). Любая избыточная маркировки затрудняет идентификацию надписи на последующих этапах гистологической обработки материала.

## Slide 35: Часто при размещении мелких образцов в кассетах для проводки используются гистологические прокладки.
Если образец недостаточно фиксирован и при закрывании кассеты плотно зажимается биопсийными прокладками, он деформируется с образованием треугольных и ромбовидных дефектов, повторяющих губчатую структуру материала прокладок.
Для того чтобы избежать этого артефакта, следует запускать в проводку только полностью зафиксированные образцы такой толщины, чтобы при закрывании кассеты кусочек не сдавливался (не более 3-4 мм).

## Slide 36: Низкотемпературные повреждения тканей
Достаточно распространена ситуация, когда образцы тканей для срочного исследования после приготовления замороженных срезов оттаивают в фиксаторе для последующей заливки в парафин.
В таких случаях в образцах тканей могут обнаруживаться повреждения кристаллами льда или изменения, характерные для оттаивания. Например, в образце ткани, залитом в парафин после замораживания/оттаивания ядра часто бывают окружены светлой каймой цитоплазмы, хроматин менее конденсирован и интенсивно окрашен. Ядерные и цитоплазматические структуры хуже идентифицируются. Эти изменения необязательны, но вполне характерны.
Особенно выражены низкотемпературные повреждения тканей при медленном замораживании – при этом тканевая жидкость кристаллизуется, а вокруг кристаллов льда формируются микроскопические трещины и разрывы..

## Slide 37: Низкотемпературные повреждения тканей
Для минимизации этих артефактов рекомендуется
быстрое замораживание тканевых образцов
при температуре не выше –200С, что позволяет тканевой жидкости застывать в аморфном состоянии,
использование специальных смесей для криомикротомов, способствующих равномерному охлаждению/замораживанию и медленному размораживанию кусочков в формалине.
Но и при этом допускается только однократное замораживание/оттаивание образца, в противном случае качество гистологических препаратов будет прогрессивно снижаться прямо пропорционально числу циклов замораживания/оттаивания.

## Slide 38: Попадание инородной ткани в исследуемый образец
При вырезке, например, когда нож или поверхность рабочего стола недостаточно очищаются после обработки предыдущего материала. Обработка скальпеля и рабочей поверхности водой или спиртовыми салфетками позволит избежать этого артефакта.
Расходные материалы (например, биопсийные кассеты, гистологические прокладки, растворы для проводки), при их многократном использовании тоже могут служить источником загрязнения препарата.
При проводке материала, частички ткани могут задерживаться на кассетах или в многократно применяемых растворах.

## Slide 39: Попадание инородной ткани в исследуемый образец
Загрязнение образца инородной тканью может произойти и на других стадиях обработки материала, например:
при расправлении срезов в водяной бане после микротомии (флотация), если с поверхности воды не были удалены фрагменты срезов с предыдущего блока или если на поверхности воды одновременно расправляются срезы с нескольких блоков;
в результате применения грязных пинцетов, заливочных форм, парафина;
при окраске материала, если фрагменты срезов слетевших со стекла, попадают в красящий раствор, а потом оседают на другом препарате.

## Slide 40: Попадание инородной ткани в исследуемый образец
Для снижения риска загрязнения материала необходимо следить, чтобы биопсийные кассеты и полиуретановые прокладки использовались однократно.
Следует также стремиться всегда использовать свежеприготовленные растворы.

## Slide 41: Попадание инородной ткани в исследуемый образец
В тех случаях, если возникают сомнения по поводу истинности наблюдаемых в образце изменений, необходимо провести повторное исследование, чтобы исключить возможность контаминации.
Пренебрежение этим в ряде случаев, может стать причиной диагностических ошибок.