## Slide 1
Тема 2. Функционирование человека в системе «Человек-машина»
2024 ©Куликов В.С.

## Slide 2: 1. Особенности и классификация СЧМ
Система - это комплекс взаимодействующих элементов, предназначенный для решения единой задачи. В технике различают автоматические и автоматизированные системы. Работа автоматической системы осуществляется без участия человека.
В работе автоматизированной системы принимают участие как человек, так и технические устройства. Такая система называется системой «Человек - машина».

## Slide 3: 1.1. Основания для классификации СЧМ.
1. По целевому назначению можно выделить следующие классы систем:
– управляющие, в которых основной задачей человека является управление машиной
– обслуживающие, в которых человек контролирует состояние машины, ищет неисправности, производит наладку, настройку, ремонт и т. п.;
– обучающие (технические средства обучения, тренажеры и т. п.);

## Slide 4: 1.1. Основания для классификации СЧМ.
– информационные, обеспечивающие поиск, получение, накопление информации (радиолокационные, телевизионные, системы связи и др.);
– исследовательские, используемые при анализе явлений, поиске новой информации, (модели, макеты, исследовательские приборы и установки).
В управляющих и обслуживающих системах объект - машина. В обучающих и информационных - человек. В исследовательских – то и другое, в зависимости от ситуации.

## Slide 5: 1.1. Основания для классификации СЧМ.
2. По характеристике человеческого звена можно выделить два класса СЧМ:
– моносистемы, в состав которых входит один человек;
– полисистемы, - коллектив людей.
Полисистемы в свою очередь можно подразделить на паритетные (машинное отделение корабля – штурманская служба)
и иерархические (диспетчер аэропорта – командиры воздушных судов - члены экипажа).

## Slide 6: 1.1. Основания для классификации СЧМ.
3. По типу и структуре машинного звена (компонента) можно выделить:
– инструментальные СЧМ (инструменты и приборы, цель - высокая точность отдельных операций);
– простые СЧМ (техническое устройство и человек, например – отдельное серийное широко распространённое транспортное средство, не требующее профессионального отбора и особых затрат на подготовку оператора; сравнительная простота функций человека; – мотоцикл серийный легковой автомобиль;

## Slide 7: Основания для классификации СЧМ.
– сложные СЧМ – (энергетическая установка, прокатный стан, автоматическая поточная линия, вычислительный комплекс; - в задачу человека входит общий контроль, изменение режимов, оптимизация отдельных процессов, настройка, пуск и остановка).
- системотехнические комплексы - ( сложная техническую система и коллектив людей; характерным является взаимодействие по цепи «человек-человек-машина»). Типичные примеры: судно, воздушный лайнер, промышленное предприятие, транспортная система, АЭС, крупная ГЭС и т. п.

## Slide 8: 1.1. Основания для классификации СЧМ.
4. По типу взаимодействия человека и машины :
- системы непрерывного (например, система «водитель - автомобиль») и эпизодического (ткачиха и несколько ткацких станоков) заимодействия.
- регулярнoгo (неслучайного), - (система «оператор - ЭВМ») и стохастического взаимодействия. («наладчик - станок»).

## Slide 9: 1.2. Общие черты СЧМ
СЧМ - сложные динамические системы (разветвленность структуры, изменение во времени состояния, состава структуры и взаимосвязей).
СЧМ - целеустремленные системы (преследуют одну цель, изменяя свое поведение при изменении условий; могут получать одинаковые результаты различными способами. Именно человек ставит цели и выбирает средства.

## Slide 10: 1.2. Общие черты СЧМ
СЧМ - адаптивные системы (приспособление изменяющимся условиям как внутри системы, так и по отношению к внешней среде); в перспективе – адаптация в зависимости от текущего состояния человека и показателей эффективности его деятельности).
СЧМ - самоорганизующиеся системы (уменьшение энтропии (неопределенности) после вывода их из устойчивого состояния под действием возмущений; благодаря автоматике и целенаправленной деятельности человека).

## Slide 11: 2. Инженерно-психологическое обеспечение СЧМ
Под инженерно-психологическим обеспечением (ИПО)
понимается комплекс мероприятий, связанных с организацией учета человеческого фактора в процессе проектирования, производства и эксплуатации СЧМ.

## Slide 12: 2. Инженерно-психологическое обеспечение СЧМ
Проблема ИПО имеет два основных аспекта:
Целевой (текущий) – собственно выполнение работ по учету ЧФ на каждом из этапов (проектирования, производства и эксплуатации). Он включает определение функций человека в СЧМ и оценку его психологических возможностей по их выполнению при эксплуатации.
Организационно-методический - разработка необходимых справочно-методических материалов и нормативных документов, регламентирующих степень и полноту учета ЧФ при проектировании, производстве и эксплуатации СЧМ.

## Slide 13: 3. Показатели качества системы «Человек - машина»
Быстродействие СЧМ (время цикла регулирования) определяется (пропорционально) временем прохождения информации по замкнутому контуру «Человек - машина»:
Ч
М

## Slide 14: 3. Показатели качества системы «Человек - машина»
Точность работы оператора - степень отклонения параметра, регулируемого оператором, от заданного значения. Количественно точность работы оператора оценивается величиной погрешности.
где
Iн –номинальное (заданное) значение параметра; Iоп – фактически измеряемое, устанавливаемое или регулируемое оператором значение этого параметра.

## Slide 15: 2.3. Показатели качества системы «Человек - машина»
Надежность СЧМ характеризует безошибочность (правильность) решения стоящих перед СЧМ задач. Она оценивается вероятностью правильного решения задачи, которая, по статистическим данным, определяется отношением
где m ош и N – соответственно, - число ошибочно решенных и общее число решаемых задач.

## Slide 16: 2.3. Показатели качества системы «Человек - машина»
Своевременность решения задачи СЧМ оценивается вероятностью того, что стоящая перед СЧМ задача будет выполнена за время, не превышающее допустимое, и определяется по выражению
где mнс – число несвоевременно решенных СЧМ задач; N – общее число решаемых задач.

## Slide 17: 2.3. Показатели качества системы «Человек - машина»
Безопасность труда человека в СЧМ оценивается вероятностью безопасной работы
где Pво i – вероятность возникновения опасной или вредной для человека производственной ситуации i-го типа;
Pош i – вероятность ошибочных действий оператора в i-ой ситуации; n – число возможных травмоопасных ситуаций.
Опасные и вредные ситуации могут создаваться как техническими причинами, так и нарушениями мер безопасности со стороны людей. (и средовые факторы)

## Slide 18: 3. Показатели качества системы «Человек - машина»
Степень автоматизации СЧМ - относительное количество информации, перерабатываемой автоматическими устройствами. Эта величина определяется по формуле
где Ноп – количество информации, перерабатываемой оператором;
НСЧМ – общее количество информации, циркулирующей в системе «Человек-машина».

## Slide 19: 3. Показатели качества системы «Человек - машина»
Для получения интегральной (комплексной) оценки следует учитывать всю совокупность частных (единичных) показателей качества СЧМ.
При этом следует отметить, что все единичные показатели с точки зрения их влияния на эффективность могут быть повышающими (надежность, безопасность, своевременность решения задачи и т п.) или понижающими (затраты, время решения задачи и др.).
Обычно величина эффективности СЧМ принимает значения в пределах от нуля до единицы и представляет собой своеобразный «коэффициент полезного действия» системы «Человек-машина» или ее уровень качества.

## Slide 20: 4. Структура СЧМ

## Slide 21: 4. Структура СЧМ
На СОИ отображается информационная модель объекта, которая психикой оператора преобразуется в оперативный образ (ОО).
На «входе» человека имеются рецепторы, преобразующие энергию внешнего воздействия в нервные импульсы.
В ЦНС происходит формирование ОО и его сравнение с эталонными образами, хранимыми в памяти, и происходит принятие решения по управлению, на основе выработанных навыков.

## Slide 22: 4. Структура СЧМ
Эффекторы оператора производят обратное преобразование энергии и через органы управления передают информацию по управлению объектом, состояние которого отображается на СОИ.
Так происходит один цикл управления.

## Slide 23: 4. Структура СЧМ
Для функционирования СЧМ необходимо обеспечить согласование двух участков: 1 и 2. Это и является главной задачей инженерной психологии (в основном участок 1) и эргономики (в основном участок 2).
«Вход» и «выход» человека изменить нельзя (почти). Поэтому проектировать СЧМ необходимо на основе закономерностей восприятия человеком информации и закономерностей его реагирования.

## Slide 24: 5. Этапы деятельности оператора в СЧМ

## Slide 25: 5. Этапы деятельности оператора в СЧМ
Стадии приема информации
Основными психическими процессами, обеспечивающими прием информации, являются ощущение, восприятие, представление и мышление.
Восприятие - это процесс формирования перцептивного (чувственного) образа объекта. Включает стадии:
Обнаружение – выделение объекта из фона.
Различение – выделение деталей объекта(ов).
Опознание – выделение признаков и отнесение объекта к определенному классу.

## Slide 26: 5. Этапы деятельности оператора в СЧМ
Свойства восприятия:
Целостность - синтез комплексных раздражителей в единый образ.
Осмысленность - воспринимаемый объект относится оператором к определенной категории.
Избирательность - выделении одних объектов по сравнению с другими. Обеспечивается целями оператора.
Константность - относительное постоянство воспринимаемых свойств предметов при изменении условий восприятия. (константность цвета, величины и формы предметов).

## Slide 27: 5. Этапы деятельности оператора в СЧМ
Обработка информации:
сопоставление заданных и текущих режимов СЧМ (сравнение образов),
выделяются критичные и нестандартные объекты и ситуации
определяется очередность обработки информации.
Зависит от способов кодирования информации и возможностей оператора по ее декодированию. На данном этапе - запоминание информации, извлечение ее из памяти, осмысление.
(99% этой деятельности проходит стереотипно)
Итог: степень рассогласования оперативного и эталонного образов и содержательная сторона этого рассогласования.

## Slide 28: 5. Этапы деятельности оператора в СЧМ
Принятие и Реализация решения.
Принимается на основе проведенного анализа и опыта (стереотипа). Время принятия решения зависит от энтропии (неопределенности) ситуации.
Реализация - выполнение действий или отдача распоряжений.
Действия:
перекодирование решения в машинный код (внутреннее),
поиск нужного органа управления (внутреннее),
движение руки к органу управления и манипуляция с ним (внешнее).
На каждом шаге реализации - самоконтроль (инструментальный и неинструментальный).
Первые два этапа в совокупности называют иногда получением информации, последние два этапа – реализацией информации.

## Slide 29: 6. Факторы, влияющие на деятельность оператора
  Прием информации:
  вид и количество индикаторов,
  организация информационного поля,
  психофизические характеристики информации (размеры изображений, их светотехнические характеристики, цветовой тон и цветового контраст).
  Обработка информации:
  способ кодирования информации,
  объем ее отображения,
  динамика смены информации,

## Slide 30: 6. Факторы, влияющие на деятельность оператора
  Принятие решения
  стереотипность решаемой задачи,
  число и сложность проверяемых логических условий,
  сложность алгоритма и количество возможных вариантов решения,
  возможность контроля решения.
  Реализация принятого решения:
  число органов управления,
  их тип и способ размещения,
  степень удобства работы с отдельными органами управления (размер, форма, сила сопротивления и т.д.).

## Slide 31: 7. Виды труда оператора
Оператор-технолог. Включен в процесс непосредственно. Работает в режиме немедленного обслуживания. Преобладают управляющие действия. Инструкциии, содержат почти полный набор ситуаций и решений. К этому виду относятся операторы автоматических линий, операторы по приему и переработке информации )
Оператор-наблюдатель (контролер). Важное значение имеют информационные и концептуальные (ОО) модели, процессы принятия решения. Управляющие действия упрощены. Может работать в режиме отсроченного обслуживания (операторы радиолокационной станции, диспетчеры на различных видах транспорта, операторы энергетических установок)

## Slide 32: 2.7. Виды труда оператора
Оператор-исследователь. В большей степени использует понятийное мышление и опыт, заложенные в концептуальную модель. Органы управления играют еще меньшую роль, а «вес» информационных моделей увеличивается. Пользователи вычислительных систем, дешифровщики различных объектов (образов) и т.п.
Оператор-руководитель. Мало отличается от предыдущего типа, но для него механизмы интеллектуальной деятельности играют главенствующую роль, плюс повышенный стресс. Лица, принимающие ответственные решения в человеко-машинных комплексах (главные диспетчеры в иерархических СЧМ).

## Slide 33: 7. Виды труда оператора
Оператор-манипулятор. Большое значение имеет сенсомоторная координация (например, непрерывное слежение за движущимся объектом) и моторные (двигательные) навыки. Используется также аппарат понятийного и образного мышления. В функции оператора-манипулятора входит управление роботами, манипуляторами, машинами-усилителями мышечной энергии человека (водители, летчики, операторы сложных стационарных аппаратов с движущимися частями).

## Slide 34: Задание на дом
Вопросы данной темы по учебникам