## Slide 1
Тема 4. Характеристики зрительного анализатора
В.С. Куликов

## Slide 2
1. Общая характеристика зрительного анализатора
Раздражителем является световая энергия, а рецептором – клетки сетчатки глаза. Зрение позволяет воспринимать форму, цвет, яркость и движение предметов. До 90% всей информации.
Выделяют четыре группы характеристик зрительного анализатора:
– энергетические;
– информационные;
– пространственные;
– временные.

## Slide 3
2. Энергетические характеристики
Энергетические характеристики ЗА определяются интенсивностью световых сигналов. К ним относятся: яркость, контраст, спектральная чувствительность.
Яркость. Предмет тем лучше виден, чем большую силу света излучает каждый элемент поверхности. Яркостью предмета называется величина:
где I - сила света в рассматриваемом направлении (световой поток, излучаемый на единицу телесного угла);
S - площадь светящейся поверхности;
а - угол, под которым рассматривается поверхность.

## Slide 4
Единицей яркости является кандела на метр квадратный (кд/м2) или нит (нт).
Величиной яркости определяется энергия нервных импульсов, возникающих в сетчатке глаза.
  В общем случае яркость предмета определяется двумя составляющими — яркостью излучения и яркостью отражения:
  Яркость излучения определяется силой света источника и площадью светящейся поверхности.
Яркость отражения определяется уровнем освещенности поверхности и ее отражающими свойствами.

## Slide 5
Единицей освещенности является люмен на метр квадратный (лм/м ) или люкс (лк). Освещенность поверхности определяется по формуле
где R – расстояние от освещаемой поверхности до источника освещения, α – угол, под которым на поверхность падает свет.
Отражение во многом определяется цветом поверхности. Коэффициент отражения показывает, какая часть падающего на поверхность светового потока отражается ею.

## Slide 6
Приближенные значения коэффициентов отражения поверхностей различного цвета

## Slide 7
Адаптирующая яркость. Под ней понимают яркость, на которую адаптирован (настроен) в данный момент времени ЗА. Приближенно можно считать, что для изображений с прямым контрастом (предмет темнее фона) АЯ равна яркости фона, а для изображений с обратным контрастом - яркости предмета. Наилучшие условия для работы будут при уровнях адаптирующей яркости, лежащей в пределах от нескольких десятков до нескольких сотен кд/м2..
Слепящая яркость. В ряде случаев в поле зрения оператора могут попадать сигналы разной интенсивности. При этом сигналы с большей яркостью могут вызвать ослепленность. Для создания оптимальных условий необходимо обеспечить перепады яркостей не более 1 к 30.

## Slide 8
Контраст. Видимость предметов определяется также их контрастом по отношению к фону:
  где Втах и Bmin - максимальная и минимальная яркость.
Количественно величина контраста оценивается как отношение разности в яркости предмета и фона к большей яркости.
    Работа при прямом контрасте является более благоприятной, чем работа при обратном контрасте.

## Slide 9
  Величина порогового контраста (минимальная различимость предмета и фона) зависит от яркости фона Вф и угловых размеров предметов α .
Из рисунка на следующем слайде видно, что предметы с большими размерами видны при меньших контрастах и что с увеличением яркости уменьшается значение порогового контраста.
  Оптимальная величина контраста должна лежать в пределах 0,60-0,95.

## Slide 10
  Величина порогового контраста зависит от яркости фона Вф и угловых размеров предметов а .

## Slide 11
Спектральная чувствительность.
Глаз человека воспринимает электромагнитные волны в диапазоне 380-760 нм,
Чувствительность глаза к волнам различной длины неодинакова. Наибольшую чувствительность глаз имеет по отношению к волнам в середине спектра видимого света (500-600 нм) -
желто-зеленого цвета.

## Slide 12
Для обеспечения одинакового зрительного ощущения необходимо, чтобы мощность синего излучения была в 16 раз а красного – в 9 раз больше мощности желто-зеленого излучения.
Кривая спектральной чувствительности глаза

## Slide 13
При недостатке освещения (сумеречное зрение) кривая спектральной чувствительности смещается влево приблизительно на 50 нм (эффект Пуркинье).
Кривая спектральной чувствительности глаза при нормальной и недостаточной освещенности

## Slide 14
3. Информационные характеристики
Пропускная способность - количество информации, которое анализатор способен принять в единицу времени. Пропускная способность канала в целом будет определяться пропускной способностью самого слабого участка,
Информационная воронка в зрительном анализаторе
ощущение
восприятие

## Slide 15
Сообщения, характеризующиеся в нижних отделах зрительного анализатора значительной статистической избыточностью, по мере передачи в вышележащие отделы принимают все более и более экономную форму.
Информационная «воронка» резко сокращает вероятность посылки в мозг ошибочного сигнала.

## Slide 16
4. Пространственные характеристики
Определяются размерами предметов и их месторасположением в пространстве. К ним относятся: острота зрения, поле зрения, объем зрительного восприятия.
Острота зрения. Способность различать мелкие детали предметов. Определяется величиной, обратной минимальному угловому размеру предмета в минутах, при котором он различим глазом. Угол зрения равный 1΄ соответствует единице остроты зрения. Зависит от освещенности, расстояния, положения предмета.

## Slide 17
Взаимосвязь между угловыми (α) и линейными (h) размерами предметов
Минимально допустимые размеры изображения для простых предметов не менее 10–15΄. Для сложных предметов не менее 30–40΄.

## Slide 18
Поле зрения имеет Три зоны:
центрального зрения (4–10°), четкое различение деталей;
ясного видения (30–35°), где при неподвижном глазе можно опознать предмет без различения деталей;
периферического зрения (75–90°), где предметы обнаруживаются, но не опознаются.
Объекты, находящиеся в 3-ей зоне, легко могут быть перемещены в зону ясного видения с помощью установочных движений (скачков) глаз и головы.

## Slide 19
Поле зрения человека

## Slide 20
                Оптимальные и максимальные углы обзора в вертикальной и горизонтальной плоскости при повороте глаз

## Slide 21
                Оптимальные и максимальные углы обзора в вертикальной и горизонтальной плоскости при повороте головы и глаз

## Slide 22
Необходимо также учитывать и дифференцирование цвета в различных областях поля зрения.
        Пределы нормальной дифференциации цвета в вертикальной плоскости

## Slide 23
        Пределы нормальной дифференциации цвета в горизонтальной плоскости

## Slide 24
Объем зрительного восприятия.
Определяется объемом кратковременной зрительной памяти и составляет 4-8 элементов. Для нормальной работы оператора необходимо, чтобы в центральное поле зрения, попадало не более 6±2 элемента.

## Slide 25
    С учётом объема зрительного восприятия
    размер центрального поля зрения может быть определен по формуле
где l- расстояние до рассматриваемого предмета (элемента); апз - угол центрального поля зрения.

## Slide 26
5. Временные характеристики
К ним относятся:
латентный (скрытый) период,
длительность инерции ощущения,
критическая частота мельканий,
время адаптации,
время информационного поиска.

## Slide 27
Латентный период и длительность инерции ощущения.
В промежутке времени t0–t3 на глаз человека действует световой сигнал. Зрительное ощущение этого сигнала начинается не в момент времени t0, а в момент t1.
Временная диаграмма работы зрительного анализатора: I – входной сигнал; B – принятый сигнал

## Slide 28
Латентный период (t0–t1) промежуток времени от момента подачи сигнала до момента возникновения ощущения. Зависит от интенсивности сигнала, его угловых размеров, значимости, сложности работы оператора и индивидуальных особенностей. В среднем 160–240 мс.
Длительность инерции ощущения (t3 – t4) промежуток времени от момента прекращения действия сигнала до момента полного отсутствия ощущения - 100–120 мс..
Время действия сигнала не должно быть меньше латентного периода.

## Slide 29
Для опознания объекта необходимо дополнительное время - не меньше 0,1 с.
При сложных знаках - 0,2 с - 0,6 с.
При последовательном реагировании оператора на сигналы период их следования должен быть не меньше времени сохранения ощущения, равного 0,2–0,5с.

## Slide 30
Критическая частота мельканий - минимальная частота проблесков, при которой сохраняется их слитное восприятие. Зависит от яркости, размеров и конфигурации знаков - в пределах 15–25 Гц.
Снижение величины fкр, если это необходимо, может быть достигнуто путем уменьшения яркости знака, уменьшения его размеров или упрощения конфигурации.
При утомлении fкр понижается.

## Slide 31
Вопрос о частоте мельканий имеет значение при решении двух видов инженерных задач. не менее 40 Гц либо 3–8 Гц.
                Зависимость критической частоты мельканий от яркости

## Slide 32
Зависимость критической частоты мельканий от размеров и конфигурации знаков (1,2,3 – соответственно знаки сложной, средней и простой конфигурации)

## Slide 33
Вопрос о частоте мельканий имеет значение при решении двух видов инженерных задач:
1) Если оператор не должен видеть мельканий, частота должна быть не менее 40 Гц
2) Если оператор должен видеть мелькания, частота должна 3–8 Гц.

## Slide 34
Время адаптации. В процессе адаптации в значительной степени (до 1012 раз) меняется чувствительность ЗА. Различают два вида адаптации: темновую - десятки минут и световую - единицы минут.
График изменения чувствительности глаза при темновой адаптации

## Slide 35
График изменения чувствительности глаза при световой адаптации

## Slide 36
Время информационного поиска. Движения глаз делятся на поисковые (установочные) и гностические (познавательные).
С помощью поисковых движений осуществляется поиск, установка глаза в позицию и корректировка позиции. Длительность их определяется углом, на который перемещается взор.
Гностические движения участвуют в обследовании объекта, его опознании и различении деталей. Основную информацию глаз получает во время фиксации.

## Slide 37
Продолжительность скачка - 0,025с, продолжительность фиксации 0,25–0,65с и более. Общее время фиксаций составляет 90–95% от времени поиска.
Движения глаз являются необходимым условием зрительного восприятия. Уже через 2–3 с после стабилизации человек перестает видеть объект.

## Slide 38
                Средняя длительность зрительной фиксации в различных задачах информационного поиска

## Slide 39
Требования к организации информационного поля с точки зрения минимизации времени поиска:
– элементы следует располагать так, чтобы в центральное поле зрения, ограниченное зоной 10°, попадало не более чем 4–8 объектов;
– следует по возможности уменьшать объем поля, не допуская нахождения в нем ненужных элементов;
– искомые элементы следует выделять таким образом, чтобы обеспечить наименьшее время фиксации.

## Slide 40
Восприятие движущихся объектов.
Минимальная скорость движения, которая может быть замечена глазом, зависит от наличия в поле зрения фиксированной точки отсчета. При наличии такой точки абсолютный порог восприятия скорости равен 1–2 угл. мин/с, без нее – 15–30 угл. мин/с.