## Slide 1: Радионуклидная диагностика

## Slide 2: История

## Slide 3
Первое применение радиоактивных индикаторов относят к 1911 году и связывают с именем Дьердя де Хевеши. Молодой ученый, живший в дешевом пансионе, начал подозревать, что остатки пищи, которые он не доел, подавали ему вновь на следующий день. Он добавил радиоизотопный индикатор к несъеденной порции и с помощью детектора излучения доказал своей хозяйке, что дело обстояло именно так. Хозяйка выгнала молодого ученого из пансиона. Он же продолжал начатую работу, результатом которой стала Нобелевская премия за использование радионуклидов в качестве индикаторов в биологии.

## Slide 4
1896 г | А. Беккерель открыл естественную радиоактивность
1903 г | Вручение Нобелевской премии по физике А. Беккерелю, П. Кюри, М. Склодовской-Кюри
1931 г | Изобретение Лоуренсом циклотрона
1934 г | Ирен и Фредерик Жолио-Кюри описали явление искусственной радиоактивности
1938 г | Впервые на циклотроне в Беркли был синтезирован радионуклид 99Тсm
1942 | Пуск первого ядерного реактора

## Slide 5
1948 г | Энселл и Ротблат осуществили поточечную регистрацию изображения щитовидной железы
1950-1951 г.г. | Разработка методов сканирования Кассеном и Мейниордом
1949 г | Идея гамма-камеры принадлежит Коупленду и Бенжамину
1952 г | Энгер и Мэллард развитие этого метода гамма-камеры и создание принципиально новых приборов
1963 г | Дж. Ангер разработал сцинтилляционную камеру

## Slide 6
Ядерная медицина входит в состав медицинской радиологии и использует радионуклиды и ионизирующие излучения для исследования функционального и морфологического состояния организма, а также для лечения заболеваний человека.

## Slide 7
Радионуклидные методы диагностики, основанные на регистрации и измерении излучения от радиофармпрепаратов (РФП), введенных в организм пациента и анализа характера или динамики их распределения.

## Slide 8
Радионуклидная диагностика заключается в анализе информации, полученной после введения в организм пациента определенного химического или биохимического соединения, меченного g-излучающим радионуклидом, с последующей регистрацией пространственно-временного распределения этого соединения в организме с помощью позиционно-чувствительного детектора гамма-излучения.

## Slide 9
Распределение радиофармпрепаратов зависит от кровотока и метаболической активности, поэтому методы ядерной медицины в большей степени направлены на функциональное исследование органов и систем, и в меньшей - на анализ их анатомо-морфологических особенностей.

## Slide 10: Радиоактивные нуклиды и радиофармпрепараты

## Slide 11: Критерии выбора радионуклида
Оптимальным нуклидом для радиофармпрепарата является тот, который позволяет получить максимум диагностической информации при минимальной лучевой нагрузке на больного. Желательно выбирать такой РФП, который быстро поступает в исследуемый орган и быстро выводится из организма, тем самым снижая лучевую нагрузку.
По физическим характеристикам он должен обладать коротким периодом полураспада. Быстрый распад нуклида также обеспечивает безопасность исследования.

## Slide 12: Критерии выбора радионуклида
Пригодность РФП обуславливается еще и биологической характеристикой отражения функций организма или отдельного органа (например, избирательное поглощение 131I щитовидной железой). Однако этот критерий не является первостепенным, т. к. в настоящее время стало возможным включать радионуклиды в состав различных химических соединений, биологические свойства которых резко отличаются от используемого нуклида (например, распределение в организме 99Тс в соединении с технефитом, пентатехом, броммезидой и др. совершенно иное, чем собственно 99Тс).

## Slide 13: Критерии выбора радионуклида
РФП, вводимые внутрь организма, не должны содержать токсических примесей или радиоактивных веществ, которые в процессе распада образуют долгоживущие дочерние нуклиды.
К числу основных требований следует отнести наличие у нуклида g-излучения; удобного для наружной регистрации.

## Slide 14: Изотопы и радиофармпрепараты для радионуклидной диагностики
Золото (198Аu): Т = 2,7 дн. - источник b- - и g-излучений. Препарат коллоидного золота быстро поглощается из кровяного русла печенью, селезенкой и красным костным мозгом. Выведения 198Аu не происходит, он остается в клетках до полного распада (12-15 дней). Учитывая относительно высокую степень лучевой нагрузки на больного, вместо 198Аu чаще используют 99мТс. Применяется для сканирования печени, селезенки, лимфоузлов (в случае их опухолевого поражения); определения кровотока в печени.
Индий (133мIn): Т=99,3 мин – за счет изомерного перехода (гамма-излучение с энергией 329 кэВ, рентгеновское излучение 24-28 кэВ, электроны конверсии 365-392 кэВ) переходит в 113In. 113мIn генерируется распадом его материнского изотопа 113Sn (Т=115 сут). При внутривенном введении прочно связывается с g-глобулинами крови и циркулирует в организме. Поскольку в таком виде 113мIn является токсичным продуктом, то в клинической практике его используют в виде солей металлов. Генератор индия может быть использован в течении 6 месяцев. Редко используется в чистом виде, обычно входит в состав специальных меченых химических соединений – радиофармпрепаратов, получаемых на изотопных генераторах на территории госпиталя.

## Slide 15: Изотопы и радиофармпрепараты для радионуклидной диагностики
Йод (125I), Т = 60 дн. Является источником чистого g-излучения. Из-за большого периода полураспада применяется для метки гормонов, определяемых в сыворотке крови больного in vitro.
Йод (131I), Т = 8,1 дня, источник b-частиц и g-квантов с различным уровнем энергий. Участвует в обменных процессах в организме, в частности.. Критическим органом является щитовидная железа (здесь и далее: критический орган - это орган, ткань, часть тела, облучение которых причиняет наибольший ущерб здоровью данного лица или его потомству). Применяется в более чем в 90% всех терапевтических и диагностических процедур ядерной медицины, в частности, для определения функционального состояния и морфологических особенностей щитовидной железы.
Бенгальская роза - 131I. После введения препарат поглощается из крови клетками печени и вместе с желчью выводится в кишечник. Критические органы - печень и желчный пузырь. Применяется для изучения функционального состояния печени при гепатитах, циррозах, желтухах и опухолях.

## Slide 16: Изотопы и радиофармпрепараты для радионуклидной диагностики
131I-BSCN используется в качестве меченого препарата для определения содержания бора в опухоли in vivo и для диагностики опухолей.
Альбумин человеческой сыворотки, меченный изотопом 131I или 99мТс. Выпускается в виде микро и макроагрегатов с величиной частиц 20-80 мкм, которые задерживаются в капиллярах легких. Через 3-4 часа микроагрегаты под действием ферментов крови разрушаются и выводятся из организма. Применяется для определения показателей центральной и мозговой гемодинамики: минутного и ударного объемов сердца, скорости кровотока в большом и малом круге кровообращения, объема крови в легких, периферического кровотока, кровотока в головном мозге, скорости лимфотока.
Гиппуран - 131I после внутривенного введения быстро и избирательно выводится почками. Критические органы: почки и мочевой пузырь. Применение: оценка секреторно-выделительной функции почек, проходимости мочевыводящих путей, выявление количества остаточной мочи.
Йод (132I) является генераторным препаратом с Т = 2,3 часа, излучает только g-кванты с энергией 0,31 МэВ. Короткий период полураспада и отсутствие b-излучения уменьшает лучевую нагрузку на щитовидную железу почти в 200 раз по сравнению с 131I, что позволяет применять его у детей.

## Slide 17: Изотопы и радиофармпрепараты для радионуклидной диагностики
Ксенон (133Хе), Т = 5,3 дня, является источником g-квантов. Воздушно-ксенововая смесь применяется для определения нарушений проходимости спинного мозга при опухоли, менингите, сколиозе, объема остаточного воздуха в легких; регионарной вентиляции легких.
Самарий-153 (Т = 47,1 час) - b-излучатель
Самарий-153-оксабифор – фармпрепарат для лучевой терапии метастатических поражений скелета.
Стронций-89 (Т= 50,5 дн) источник b-частиц с максимальной энергией МэВ. Препарат «хлорид стронция-89», «МЕТАСТРОН» - паллиативное средство при костных метастазах. 89Sr является одним из наиболее современных и эффективных терапевтических радиоизотопов, который используется в онкологии для обезболивания, позволяя отказаться от наркотических веществ.
Таллий (199Tl), Т = 7,43 час, срок годности 14 час, производится на циклотроне, предназначен для сцинтиграфии с целью диагностики инфаркта миокарда (Т1-199-хлорид) и исследования кровоснабжения головного мозга (диэтилдитиокабамат, ДДК-Т1-199) в кардиологии. Радиофармпрепарат 199Tl-диэтилдитиокарбамат, способен стойко фиксироваться в структурах центральной нервной системы пропорционально кровотоку; используется для проведения томосцинтиграфии головного мозга с целью диагностики цереброваскулярной недостаточности. Этот индикатор дает возможность значительного снижения лучевой нагрузки на пациента.

## Slide 18: Изотопы и радиофармпрепараты для радионуклидной диагностики
Технеций (99мТс), T= 6 часов - дочерний нуклид 99Мо, который получается при b-распаде последнего в специальном генератор, является источником только g-квантов с энергией 140 КэB. Генератор представляет собой колонку, заполненную сорбентом с прочно фиксированным на нем материнским нуклидом 99Мо. Вымывание 99Тс в раствор составляют не менее 80%. Срок эксплуатации генератора 14 дней.
Технеций (99мТс) пертехнетат, 99мТс - пертехнетат проявляет себя в организме подобно йоду. Отличие заключается в том, что 99мТс - пертехнетат не включается в синтез гормонов, поэтому его можно использовать для определения функции щитовидной железы на фоне применения с лечебной целью препаратов, блокирующих синтез гормонов. В последние годы в радионуклидной диагностике широко используются стандартные наборы реагентов, связывающиеся с 99мТс и поставляющие его после внутривенного введения в определенный орган. Примером является генератор 99мTc на основе альбумина крови человека.
99мТс - ХИДА (ТСК-15) отличается быстрым проходом и высокой концентрацией в желчевыводящих протоках и желчном пузыре, что обусловливает их хорошую визуализацию при минимальной лучевой нагрузке. Критические органы: печень, желчный пузырь и кишечник. Применяется для динамической гепатосцинтиграфии в диагностике желчнокаменной болезни, холецистита, холангита, желчевыводящих путей.
99мТс - фитон избирательно накапливается в клетках печени и селезенки. При введении быстро элиминируется из крови с достижением максимального накопления в печени к 10-15-й мин. Критические органы: печень, селезенка и красный костный мозг. Применяется в диагностике очаговых поражений и цирроза печени.

## Slide 19: Изотопы и радиофармпрепараты для радионуклидной диагностики
99мТс - ДТПА (ТСК) - нефротропный препарат. При внутри венном введении быстро фильтруется клубочками почек и полностью выводится из организма за 24 часа. Максимальная концентрация препарата в почках достигается через 5-6 минут. Критические органы: почки и мочевой пузырь. Применяется для динамической сцинтиграфии почек в изучении клубочковой фильтрации и морфологии почек, мочекаменной болезни, туберкулезе почек, пиелонефрите, сахарном диабете.
99мТс - цитон - нефротропный препарат, фиксирующийся в проксимальных и дистальных отделах канальцев почек. Максимальная концентрация препарата в почках наступает через 3 часа. Критические органы - почки и мочевой пузырь. Применяется для статической диагностики опухолей и пороков развития почек.
99мТс - пирофосфат (ТСК-8) накапливается в костях, некротических тканях. Максимальная концентрация в костях достигается через 4 часа. Выводится почками. Критические органы: скелет и почки. Применяется в диагностике метастазов в кости, инфаркте миокарда.
99мТс-МАА (макроагрегаты альбумина сыворотки человеческой крови) после внутри венного введения задерживаются в капиллярах легких, вызывая их временную эмболию. При внутриартериальном введении МАА фиксируются в капиллярах того органа, который снабжается кровью из данной артерии. Критическим органом являются легкие или исследуемый орган. Применяется для выявления нарушений микроциркуляции артерии, закрытой травме груди.
Фосфор (32Р): Т = 14,2 дн. - источник b-частиц с максимальной энергией 1,7 МэВ и наибольшей длиной пробега в тканях 8 мм. Используется для диагностики злокачественных новообразований глаз, кожи слизистых оболочек, молочной железы, головного мозга (во время операции).

## Slide 20: Пути введения в организм РФП.
Энтеральный (per os). При таком пути введения РФП всасывается в кровь из желудочно-кишечного тракта и накапливается в исследуемом органе. (Всасывание радиоактивного йода при исследовании неорганического этапа обмена йода в организме).
Внутривенное введение РФП (используется для исследования функции и топографии печени, почек, сердечно-сосудистой системы, головного мозга и других органов).
Внутриартериальный.
Подкожный (для проведения непрямой лимфографии с целью оценки состояния лимфатических узлов при диагностике регионарных метастазов).

## Slide 21: Пути введения в организм РФП.
Внутрикожный (для оценки тканевой резорбции при заболеваниях сосудов).
Ингаляционный (для оценки вентиляционной способности легких и мозгового кровообращения).
В лимфатические сосуды (для проведения прямой лимфографии).
Непосредственно в ткани (для оценки мышечного кровообращения).
В спино-мозговой канал (для определения его проходимости).

## Slide 22: Производство радиоизотопов.
Короткоживущие радионуклиды эффективно используются в препаратах с высокой удельной активностью, оказывающих малую дозовую нагрузку на органы пациента. Их производят либо на специальных генераторах, представляющих собой долгоживущий радионуклид, из которого образуется короткоживущий радионуклид – действующее начало фармпрепарата, либо на ускорителях ионов, например, циклотронах.

## Slide 23: принципиальная схема генераторной установки
Общий вид генератора индия-113m: 1. Колонка; 2. Радиационная защита; 3. Корпус генератора; 4. Линия элюента; 5. Линия элюата; 6. Пробка защитная; 7. Фильтр; 8. Фланец генератора; 9. Транспортная ручка; 10. Крышка; 11. Вкладыш предохранительный; 12. Флакон с бензиновым спиртом

## Slide 25
В ядерной медицине наиболее распространённым методом клинической диагностики является статическая изотопная визуализация в плоскости, называемая планарной сцинтиграфией. Планарные сцинтиграммы представляют собой двумерные распределения, а именно проекции трёхмерного распределения активности изотопов, находящихся в поле зрения детектора.

## Slide 26
В отличие от рентгенографии, в которой точно известно начальное и конечное положения каждого рентгеновского луча, при визуализации радиоизотопного источника можно определить положение лишь регистрируемого g -излучения. Следовательно, для получения изотопного изображения необходимо применять систему коллимации, которая способна выделять направление прихода g -квантов. Способ коллимирования излучения может быть механическим (например, с использованием свинцовых экранов) или электронным.

## Slide 27
Временные изменения пространственного распределения радиофармпрепарата можно регистрировать, регистрируя многократные изображения за промежутки времени от нескольких миллисекунд до сотен секунд. Этот способ визуализации с помощью радиоизотопов, называемый динамической сцинтиграфией, является основным при базовых функциональных исследованиях внутренних органов и систем организма

## Slide 28
Исследование проводится с помощью гамма-камеры. Основным ее компонентом является дисковидный сцинтилляционный кристалл йодида натрия большого диаметра (около 60 см). Этот кристалл является детектором, улавливающим гамма-излучение, испускаемое РФП. Перед кристаллом со стороны пациента располагается специальное свинцовое защитное устройство - коллиматор, определяющий проекцию излучения на кристалл. Параллельно расположенные отверстия на коллиматоре способствуют проецированию на поверхность кристалла двухмерного отображения распределения РФП в масштабе 1:1

## Slide 29: Томография одиночных фотонов, эмиссионная одиночных фотонов, эмиссионная компьютерная (SPECT)
рентгенологическое исследование, позволяющее на ранней стадии выявить имеющееся у человека поражение головного мозга. Поврежденные в результате нарушения кровоснабжения вследствие травмы или инсульта клетки головного мозга выделяют глютамат, который стимулирует ряд биохимических реакций; эти реакции могут вызвать необратимое повреждение мозга. В методе эмиссионной компьютерной томографии одиночных фотонов больному вводится химический индикатор, который соединяется с глютаматом и может быть просканирован с помощью специального оборудования, предназначенного для проведения компьютерной томографии. Это позволяет определить место начального повреждения мозга и количество освободившегося глютамата. После этого глютамат может быть нейтрализован путем введения в организм больного соответствующих лекарственных веществ до того, как он причинит непоправимый вред мозговым клеткам.

## Slide 30: Томография позитронная эмиссионная (PET)
метод исследования, применяющийся для оценки активности тканей головного мозга. В основе данного метода лежит определение степени эмиссии радиоактивных частиц из молекул радиоактивной 2-дсоксиглюкозы. Это вещество попадает в головной мозг так же, как и глюкоза, однако процесс его метаболизма функционирующими нейронами протекает значительно медленнее. В поврежденных тканях мозга метаболическая активность этого вещества снижается, причем эмиссия радиоактивного вещества из них полностью отсутствует или значительно уменьшается, если с помощью сканирования на томографическом оборудовании существует возможность определить выходящее излучение. Обследуемому пациенту вводится 2-деоксиглюкоза, которая обычно маркируется с помощью радиоактивного кислорода. Позитронная эмиссионная томография применяется для диагностики и лечения больных церебральным параличом, а также некоторыми сходными заболеваниями, связанными с поражением головного мозга. Для изучения различных аспектов метаболизма веществ в головном мозге могут применяться другие соединения или другие лекарственные препараты.

## Slide 32: ЯДЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА В КЛИНИКЕ

## Slide 33
Отделение радионуклидной диагностики - функциональное подразделение лечебно-диагностического учреждения, в котором используют радионуклиды.

## Slide 34
Помещения отделения включают: хранилище РФП, фасовочную; комнату для получения из генератора короткоживущих радионуклидов, генераторную; моечную для инструментов, посуды, контейнеров, процедурную, кабинеты для радиометрии, радиографии, g-камеры, сканера и для определения активности биологических сред (исследований in vitro), санпропускник для персонала, оборудованный душевой установкой и сигнализаторами радиоактивной загрязненности поверхности кожи, одежды, обуви.

## Slide 35
Контроль за радиационной обстановкой в отделении и дозиметрический контроль за уровнями облучения медицинского персонала осуществляется ежедневно (допустимые дозы: 0,017 мкэв/день; 0,1 мкэв/неделю; 5 мкэв/год)

## Slide 36: Средства защиты персонала делят на
стационарные защитные устройства - это неподвижные сооружения: утолщенные стены, экранированные свинцом двери, металлические фасовочные камеры, хранилища с оборудованными сейфами из свинца для хранения контейнеров, которые обеспечивают защиту от излучения всех лиц, находящихся в данном и смежных помещениях;
передвижные защитные устройства: контейнеры из свинца, в которых хранят РФП, переносные защитные экраны, дистанционный инструментарий;
индивидуальные средства защиты: респираторы, резиновые перчатки, фартуки, нарукавники, очки.

## Slide 37: Всех обследуемых пациентов делят на 3 категории:
к 1 категории (АД) относят пациентов, которым радионуклидное исследование назначено по жизненным показаниям (для выяснения локализации и характера опухоли, в том числе у детей); ко 2 категории (БД) принадлежат неонкологические больные, которым необходимо уточнить диагноз заболевания или выбрать оптимальный способ лечения; к 3 категории (ВД) причисляют людей, которым радионуклидные исследования назначается в порядке проверочного обследования.

## Slide 38: Радионуклидная диагностика некоторых заболеваний

## Slide 39: Радионуклидная диагностика заболеваний щитовидной железы
Подтвержденный ультразвуковым исследованием узловой зоб
Дифференциальная диагностика загрудинного зоба и другой эктопической локализации щитовидной железы.
Определение дополнительной доли перед оперативным лечением
Контроль качества лечения, выявление рецидивов узлового зоба
Выявление локализации аденомы паращитовидных желез
Выявление патологии надпочечников

## Slide 41: Радионуклидные методы исследования в неврологии
Острое нарушение мозгового кровообращения
Опухоли головного мозга
Нервно-психические расстройства
Диагностика стенозов сонных и брахиоцефальных артерий
Дифференциальная диагностика транзиторных ишемических атак (исследование проводится в сочетании с нагрузочным фармакологическим тестом)

## Slide 43: Радионуклидные методы исследования в нефрологии
Патология развития почек
Изменения локализации почек
Очаговые поражения
Необходимость оценки ренальной функции
Выявление нарушения уродинамики
Дифференциальная диагностика вазоренальной гипертензии
Выявление пузырно-мочеточникового рефлюкса

## Slide 45: Радионуклидные методы исследования в пульмонологии
Дифференциальная диагностика:
Тромбоэмболии ветвей легочной артерии
Онкологических заболеваний легких (наиболее эффективно при эндогенном росте бронхогенном рака легкого)
Воспалительных заболевания легких

## Slide 47: Радионуклидные методы исследования в гастроэнтерологии
Дифференциальная диагностика хронических гепатитов, гепатозов и цирроза печени
Очаговые поражение печени
Острые отравления, заболевания крови
Контроль качества лечения
Выявление дискинезий желчного пузыря
Дифференциальная диагностика механической и паренхиматозной желтухи (определение проходимости и аномалий желчных протоков)
Диагностика наличия рефлюксов
Ахалазия, склеродермия, эзофагоспазм
Диагностика послеоперационные осложнения
Аномалии развития, заболевания и травмы селезенки
Заболевания слюнных желез
Заболевания крови
Онкологические заболевания ЖКТ

## Slide 49: Радиоизотопные исследования в кардиологии
Дифференциальная диагностика острого инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии
Оценка прогноза коронарной патологии
Диагностика ишемической болезни сердца при сомнительной ЭКГ-нагрузочной пробы
Дифференциальная диагностика загрудинных болей
Оценка тяжести ИБС
Оценка функционального состояния коллатералей
Определение стратегии лечения
Оценка результатов лечения
Нарушения сердечной гемодинамики
Пороки сердца

## Slide 50: Радиоизотопные исследования в ангиологии:
Аневризмы аорты
Оклюзионное поражение аорты и магистральных сосудов (облитерирующий эндартериит и др.)
Заболевания вен
Заболевания лимфотической системы

## Slide 62: ПОЗИТРОННАЯ ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ

## Slide 64
Позитронная эмиссионная томография злокачественной шванномы мозжечка. Позитронная эмиссионная томография применяется для диагностики рака поджелудочной железы.

## Slide 65
демонстрирует множественные очаги гиперфиксации 18F-ФДГ у пациента с аденокарциномой головки поджелудочной железы и метастазами опухоли (фронтальные срезы). Слева. Срез на уровне головки поджелудочной железы. Стрелками отмечены опухоль головки (нижний очаг) и два метастаза в печени. Справа. Срез на уровне почки. Стрелками отмечены три метастаза в печени и метастаз в надключичный лимфатический узел.

## Slide 66: Метастазы в кости, выявляемые раньше на сцинтиграммах. (Слева) Повышенное накопление препарата в верхнюю треть правой и среднюю треть левой бедренной кости. (Справа) Рентгенограмма тех же отделов скелета без признаков поражения.

## Slide 67
Сцинтиграфия опухолей забрюшинного пространства. Определяется смещение правой почки книзу опухолью надпочечника.

## Slide 68
Сцинтиграфия печени с коллоидом технеция-99м в трех проекциях. Дефект накопления не виден в передней проекции и хорошо определяется в правой боковой и задней проекции.

## Slide 69: Динамика изменения распределения активности 13N- аммиака в сердце и легких

## Slide 70: Динамика изменения пространственной концентрации меченного аммиака в собаке

## Slide 71: Спасибо за внимание