## Slide 1: Аналого-цифровые преобразователи как элемент автоматизированных установок для выполнения медико-биологических экспериментов
А.В.Гущин

## Slide 2: Определение
АЦП, Analog-to-digital converter, ADC — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).

## Slide 3: Пример изображения АЦП на схеме
В этой м/с (ADC0804) для начала аналого-цифрового преобразования микропроцессор должен подать сигнал начала преобразования (в данной схеме это сигнал WR). После завершения преобразования микросхема АЦП выдает сигнал готовности данных INTR и микропроцессор может считать двоичный код, соответствующий входному напряжению. При преобразовании сигнала частота дискретизации fд поступает на вход WR и ее стабильность обеспечивается микропроцессором.

## Slide 4: Основные характеристики АЦП

## Slide 5: Максимальное напряжение преобразования
Максимальное значение напряжения, которое может быть подано на вход АЦП и эффективно преобразовано в цифровой код.

## Slide 6: Разрешение (разрядность)
Разрешение АЦП — минимальное изменение величины аналогового сигнала, которое может быть преобразовано данным АЦП.

## Slide 7: Шаг дискретизации
Наименьшее значение входного напряжения, вызывающее изменение выходного кода АЦП.
Все АЦП имеют погрешность, равную половине шага дискретизации.

## Slide 8: Величина смещения нуля
Значение входного напряжения, при котором все разряды цифрового выхода равны нулю.

## Slide 9: Нелинейность преобразования
Отношение величины каждого конкретного шага преобразования к среднему значению шага преобразования данного АЦП.

## Slide 10: Тепловая стабильность
Мера влияния температуры кристалла АЦП на величину шага преобразования.

## Slide 11: Время преобразования
Время от начала преобразования (появления импульса дискретизации) до появления цифрового сигнала на выходе АЦП.
Не может быть больше периода частоты дискретизации.

## Slide 12: Частота дискретизации
Наибольшая частота образования выходных цифровых значений сигнала, при которой параметры АЦП соответствуют паспортным значениям.
На практике определяется т.н. теоремой Котельникова.

## Slide 13: Теорема Котельникова
В англоязычной литературе — теорема Найквиста — Шеннона или теорема отсчётов.
Теорема гласит, что точное восстановление входного сигнала АЦП возможно, только если частота дискретизации выше, чем удвоенная максимальная частота в полезном спектре сигнала.
Так, например, в формате AudioCD принята частота дискретизации 44,1кГц, что соответствует максимальной частоте записываемого звукового сигнала (частоте Найквиста) 20кГц.

## Slide 14: Алиасинг
При наличии на входе сигналов с частотой выше частоты Найквиста возможно фиксирование АЦП фрагментов таких высокочастотных сигналов вместо низкочастотных сигналов, что ведет к появлению ошибочных кодов на выходе АЦП.

## Slide 15: Противодействие алиасингу
Необходима фильтрация входного сигнала с помощью фильтра низких частот с частотой среза равной или незначительно превышающей частоту Найквиста для данного АЦП с целью исключения сигналов избыточной частоты на входе АЦП.

## Slide 16: Апертурная погрешность (джиттер)
Ошибка аналого-цифрового преобразования, связанная с неодинаковостью периодов импульсов дискретизации (дрожанием фронта сигнала).
Чем выше частота Найквиста и разрядность АЦП, тем выше требования к стабильности генератора импульсов дискретизации.

## Slide 17: Основные виды АЦП

## Slide 18: Параллельные АЦП
Параллельный n-разрядный АЦП состоит из резистивной матрицы, содержащей 2n одинаковых резисторов включенных последовательно, и (2n-1) компараторов. На резистивную матрицу подается опорное напряжение. Это напряжение делится на резисторах матрицы. Напряжения с резисторов подаются соответственно на первые входы компараторов, одновременно на все вторые входы компараторов подается входное напряжение. Выходы компараторов подключены к входам цифрового дешифратора.

## Slide 19: Свойства параллельных АЦП
+ Высокая скорость преобразования
- Сложность конструкции, связанная с большим количеством компараторов. На практике разрядность таких АЦП не превышает 14 бит.

## Slide 20: Параллельно-последовательные АЦП
В таких АЦП используются 2 блока: АЦП1-блок вычисления старших разрядов кода. Этот код преобразуется в аналоговый сигнал на ЦАП и сравнивается с входным сигналом. Напряжение ошибки усиливается и передается на АЦП2, где определяются младшие разряды выходного кода.

## Slide 21: Свойства параллельно-последовательных АЦП
+ Снижение количества компараторов на кристалле, повышение разрядности
- Снижение быстродействия по сравнению с параллельным АЦП

## Slide 22: АЦП последовательного приближения
Логика управления последовательно устанавливает или сбрасывает отдельные биты в регистре последовательного приближения в соответствии с состоянием выхода компаратора. Изначально все биты регистра сброшены. При запуске преобразования старший бит регистра устанавливается в «1». Далее выполняется сравнение. Если входное напряжение АЦП оказывается больше, чем напряжение на выходе ЦАП, то бит регистра остается установленным, в противном случае сбрасывается. Затем устанавливается следующий по старшинству бит и выполняется новое сравнение. Тактовый сигнал определяет скорость установки и сброса битов регистра. Процесс продолжается до тех пор, пока не будут оценены все биты.

## Slide 23: Свойства АЦП последовательного приближения
+ Высокое разрешение
- Возможность высоких погрешностей

## Slide 24: Интегрирующий АЦП
Входной сигнал заряжает конденсатор в течение фиксированного периода времени. По окончании времени заряда АЦП разряжает конденсатор с фиксированной скоростью, в то время как внутренний счетчик подсчитывает количество тактовых импульсов за время разряда конденсатора. Большее время разряда, таким образом, соответствует большему значению показаний счетчика и большему измеряемому напряжению

## Slide 25: Свойства интегрирующих АЦП
+ Простота, высокая точность, устойчивость к ВЧ-помехам
- Низкое быстродействие

## Slide 26: Сигма-дельта АЦП
Представляет собой преобразователь «напряжение-частота», где на выходе имеется непрерывный цифровой поток, в котором частота единиц пропорциональна входному напряжению.

## Slide 27: Сигма-дельта АЦП
АЦП работает на частоте, в 10-20 раз превышающей оптимальную для данного сигнала частоту Найквиста (режим передискретизации)
Поэтому на выходе обычно устанавливается т.н. дециматор, пропускающий дальше только каждое 10 значение кода.
Это повышает устойчивость АЦП к помехам и расширяет его динамический диапазон.

## Slide 28: Свойства сигма-дельта АЦП
+Помехозащищенность, высокая скорость и точность
- Ограниченный сверху диапазон входных частот

## Slide 29: Сравнение различных видов АЦП
Для задач медико-биологического эксперимента наиболее приемлемыми являются интегрирующие и сигма-дельта АЦП.

## Slide 30: Благодарю за внимание!