## Slide 1: Люминесцентный анализ. Нефелометрия и турбидиметрия.
к.х.н. Танкабекян Н.А.

## Slide 2
Некоторые вещества обладают способностью светиться «холодным светом», который называется люминесцентным. Люминесценция – это свечение атомов, молекул, ионов и других более сложных комплексов, возникающее в результате электронного перехода в этих частицах при их возвращении из возбужденного состояния в нормальное.

## Slide 3: Биологические люминесцирующие молекулы:
белки
пиридиннуклеотиды (НАД и НАДФ)
флавины
многие витамины (напр. рибофлавин, цианокобаламин, α-токоферол)
серотонин
пигменты растений, бактерий и водорослей (хлорофиллы, фикобилины)

## Slide 4
Виды люминесценции
По механизму возникновения: (природе внешнего воздействия, вызывающего переход электронов из основного состояния в возбужденное):
Фотолюминесценция возникает под действием видимого света или ультрафиолетового излучения
Рентгенолюминесценция – под действием рентгеновского излучения
Радиолюминесценция – под действием радиоактивных частиц или излучений
Хемилюминесценция – под действием энергии экзотермических химических реакций (биолюминесценция относится к этому виду)
Катодолюминесценция – под действием электронов, испускаемых катодом
Электролюминесценция – под действием электрического поля
Триболюминесценция – под влиянием механических воздействий
По длительности
Флюоресценция – кратковременное свечение
Фосфоресценция – длительное свечение

## Slide 5: Фотопроцессы в молекулах.
Рис.2. Нормированные спектры возбуждения люминесценции (1), флуоресценции (2) и фосфоресценции (3) фенантрена

## Slide 6
Основные характеристики люминесценции.
Важнейшими характеристиками люминесценции молекул веществ являются: - спектры поглощения, люминесценции, возбуждения; - выход люминесценции; - длительность люминесценции. Зависимость интенсивности люминесценции от концентрации люминофора в растворе:

## Slide 7
где - интенсивность возбуждающего излучения (число возбуждающих квантов, падающих на единицу объема в единице времени); – пропускание люминофора при длине волне возбуждения; k – коэффициент поглощения при длине волны возбуждения; - квантовый выход люминесценции; с – концентрация вещества; l – толщина поглощающего слоя. Если доля поглощенного люминофором возбуждающего излучения мала (), то уравнение упрощается:

## Slide 8
Отклонения от линейности вызваны рядом причин:
невыполнением соотношения ;
явлением концентрационного тушения, ограничивающим верхний диапазон линейности концентраций на уровне 10-4 М;
эффектами внутреннего фильтра – экранирующим эффектом и эффектом реабсорбции;
эффектом перепоглощения излучения.

## Slide 9
Под реабсорбцией понимают поглощение квантов в толще раствора. Испускаемые люминофором фотоны люминесценции могут поглощаться как самим люминофором, так и молекулами других веществ, присутствующих в растворе.
Реабсорбция минимальна в случае:
- слабо поглощающих растворов;
- если возбуждение люминесценции проводят при длине волны, соответствующей максимуму поглощения люминофора.

## Slide 10
Рис. 3. Способы наблюдения люминесценции:
а - под прямым углом;
б – фронтальный;
в – освещение в линию; 1 – источник излучения;
2 – первичный монохроматор (светофильтр);
3 – кювета с пробой;
4 – вторичный монохроматор;
5 - фотоприемник
Прибор, позволяющий исследовать
спектр возбуждения и спектр люминесценции – спектрофлуориметр

## Slide 11
В аналитической практике используются три способа наблюде­ния
люминесценции под прямым углом (А);
на просвет (или освещение образца в линию) (Б); фронтальный способ (В).
1. Способ А: излучение люминесценции регистрируется под углом 90° к направлению возбуждающего света.
Главные преимуще­ства рассматриваемой геометрии - отсутствие фоновых состав­ляющих, связанных с
люминесценцией стенок кювет и с отражени­ем света от стенок кювет, и сильное уменьшение
возможного про­никновения постороннего света (возбуждающий свет идет направ­ленно, а излучение
регистрируется под углом 90°). Единственный способ, который может быть рекомен­дован
при определении очень малых концентраций.
2. Способ Б: применяется при исследовании растворов с малыми и умеренными концентрациями.
Недостатки метода: слабая люминесценция может быть пол­ностью замаскирована фоном
Преимущества метода: регистрируемая интенсив­ность не зависит от точного положения кюветы.
3. Способ В: эффект внутреннего фильтра проявляется в наименьшей степени,применяется для сильно
поглощаю­щих растворов или при исследовании полупрозрачных веществ и твердых материалов.
С увеличением концентрации исследуемого раствора интенсивность люминесценции раствора растет
до неко­торого уровня, а затем остается постоянной. Это объ­ясняется тем, что в концентрированных
растворах может наблю­даться лишь флуоресценция поверхностного слоя.
Преимущества. Включает практически все возможные фоновые составляющие.

## Slide 12
Рисунок 2. Схема флуориметра со скрещенными фильтрами
1. Источник света
2. Входной фильтр, удаляющий все длины волн, кроме возбуждающих
3. Исследуемый объект
4. Фильтр, не позволяющий возбуждающему свету проходить к детектору
5. Детектор – фотодиод или фотоумножитель
Элементы флуориметра со скрещенными фильтрами:

## Slide 13: Флуоресцентная микроскопия
для наблюдения люминесценции на уровне клеток и органелл
Рисунок 4.Схематичное изображение принципа действия флуоресцентного микроскопа

## Slide 14: Принцип действия флуоресцентного микроскопа:
Свет от источника проходит через входной светофильтр, который пропускает лишь необходимую часть спектра
Пучок света от светофильтра отражается от полупрозрачного зеркала, отражающего коротковолновый свет, и попадает через объектив на объект.
Излучение объекта проходит через объектив и полупрозрачное зеркало, после чего идет на выходной светофильтр, откуда уже идет к окуляру.

## Slide 15: Группы флуоресцентных веществ, применяемых в биологии:
• Флуоресцентные метки – флуоресцирующие молекулы, связывающиеся с изучаемыми структурами ковалентно.
• Флуоресцентные зонды – флуоресцирующие молекулы, свободно распределяющиеся в биологическом объекте.

## Slide 16
Важнейшая характеристика люминесцирующей молекулы - выход .
Различают 2 выхода люминесценции:
1. энергетический
где Efl- излучаемая энергия
Eabc –поглощаемая энергия
2. квантовый
где Ifl –число излученных квантов
Iabc число поглощенных квантов.
Между этими величинами существует соотношение:
где λ и ν – средние длины волн или частоты соответствующего энергетического спектра.

## Slide 17
Тушение люминесценции
Концентрационное тушение
Экспоненциальная зависимость выхода люминесценции от концентрации:
где - выход люминесценции при бесконечном разбавлении;
- константа.
Повышение температуры, приводящее к уменьшению выхода люминесценции называется температурным тушением флуоресценции.

## Slide 18
2. Химическое тушение
Люминесцирующая молекула вступает во взаимодействие с посторонним веществом, образуя нелюминесцирующее соединение. Одним из таких тушителей является кислород, при окислении которым образуются нелюминесцирующие продукты.
Отличительными признаками химического тушения являются:
уменьшение доли люминесцирующих молекул;
изменение спектров поглощения и люминесценции люминофора в присутствии тушителя;
неизменность выхода люминесценции раствора люминофора, содержащего тушитель, при разбавлении;
наличие стехиометрии между количествами люминофора и тушителя.

## Slide 19
3.Физическое тушение
Происходит передача части энергии возбужденной молекулы в результате безызлучательных переходов молекулами постороннего вещества и снижение в связи с этим выхода люминесценции.
Отличительными признаками физического тушения являются:
неизменность спектров поглощения и люминесценции люминофора в присутствии тушителя;
отсутствие стехиометрии между количествами люминофора и тушителя;
сокращение длительности люминесценции молекул люминофора.

## Slide 20
Хемилюминесцентный анализ.
В ходе химического процесса возможно превращение части химической энергии в энергию возбуждения продуктов реакции. Излучательная дезактивация образовавшихся возбужденных частиц называется хемилюминесценцией.
Хемилюминесцентные реакции:
наличие экзотермических элементарных актов,
выделяется количество энергии, достаточное для возбуждения свечения в области спектральной чувствительности применяемого приемника излучения,
для возбуждения хемилюминесценции в видимой области спектра требуется энергия ≥ 160 кДж/моль (радикальные, цепные, а также в окислительно-восстановительные реакции).
Неорганический хемилюминесцентный анализ основан:
на способности элементов с незаполненной d-оболочкой тушить флуоресценцию,
катализировать, реже ингибировать хемилюминесцентную реакцию.

## Slide 21
Преимущества и область применения:
Современные фотоэлектронные умножители позволяют регистрировать излучение с выходом до 10-15.
Нулевой характер измерения (отсутствие сигнала в контрольном опыте) делает хемилюминесцентный анализ очень чувствительным.
Разработаны методики определения платиновых металлов, железа, кобальта, никеля, меди, хрома и других d-металлов с пределами обнаружения до 10-5 мкл/мл.
Большей селективностью при высокой чувствительности (пределы обнаружения до 10-4 мг/м3) обладают хемилюминесцентные методики газового анализа: определение озона, оксидов азота и аммиака после их перевода в NO.

## Slide 22
Люминесцентное определение органических соединений основано:
прямых методах анализа по флуоресценции или фосфоресценции, с использованием различий в условиях возбуждения и излучения определяемого соединения и сопутствующих компонентов;
эффекте Шпольского;
измерении фосфоресценции при комнатной температуре.
Эффект Шпольского:
возникновение квазилинейчатых спектров люминесценции и поглощения сложных органических молекул в специально подобранных растворителях;
размеры совпадают с размерами молекул люминофора;
позволяют определять одновременно несколько индивидуальных соединений в их смеси с абсолютным пределом обнаружения до 10-11 г.

## Slide 23: Спектры люминесценции
Рис. 4. Спектр флуоресценции 10-4 М раствора пирена в н-гексане, содержащем 10 % об. циклогексана, при 77 К
Рис. 5. Обычный (а) и синхронный (б) спектры смеси нафталина, фенантрена, антрацена, перилена и тетрацена

## Slide 24
Рис. 6. Трехмерный спектр люминесценции антрацена в изометрической проекции
Рис.7. Двухмерный спектр люминесценции антрацена в виде контурной карты

## Slide 25
В нефелометрическом и турбидиметрическом методах анализа использованы явления рассеяния или поглощения света твердыми или коллоидными частицами, находящимися в жидкой фазе во взвешенном состоянии.
Рис. 8. Картина рассеяния:
I0 – интенсивность падающего потока;
It - интенсивность прошедшего потока;
I45, I90, I135 – интенсивности излучения, рассеянного под разными углами
Основы нефелометрического и турбидиметрического методов анализа

## Slide 26
Метод, в котором используют интенсивность прошедшего света It, называют турбидиметрией.
Метод с измерением под углом 90о (или каким-либо другим) – нефелометрией.
Рис. 4 Схема распределения светового потока, падающего
на кювету со взвесью
Нефелометрический метод анализа
Он основан на измерении интенсивности светового потока, рассеянного частицами, находящимися в растворе во взвешенном состоянии:
Io = Ip + Iпр + Ioтр.,
где Io – интенсивность падающего света,
Ip – интенсивность светового потока, рассеянного частицами взвеси,
Iпр. – интенсивность света, прошедшего
через кювету,
Ioтр. – интенсивность отражённого света.

## Slide 27
где – интенсивность рассеянного светового потока;
- интенсивность падающего светового потока;
n1 и n – коэффициенты преломления частиц и среды;
N – общее число частиц;
V – объем частицы;
Λ – длина волны падающего света;
r – расстояние до наблюдателя;
β – угол, образованный падающим и рассеянным светом.
При нефелометрических исследованиях величины n1, n, r и β остаются постоянными, и поэтому уравнение Рэлея упрощается:
где –К-коэффициент пропорциональности.
Интенсивность потока, рассеиваемого небольшими частицами, подчиняется уравнению Рэлея:

## Slide 28
При турбодиметрических измерениях интенсивность прошедшего светового потока определена по уравнению:
где - интенсивность падающего светового потока;
- интенсивность прошедшего светового потока;
С – концентрация поглощающих частиц в растворе;
b – толщина поглощающего слоя в растворе;
d – средний диаметр поглощающих частиц;
k и α – константы, зависящие от природы суспензии и метода измерения;
λ – длина волны.
При турбидиметрических измерениях величина, называемая мутностью S, соответствует оптической плотности и может быть определена из соотношения, аналогичного основному закону светопоглошения (при постоянных значениях d, λ, k, α):
где S – мутность,
k - коэффициент мутности

## Slide 29
Приборы для нефелометрических и турбидиметрических измерений
Для нефелометрических измерений используют нефелометры - наблюдают не проходящий, а рассеянный свет, располагая фотоэлемент сбоку кюветы (обычно перпендикулярно падающему свету).
Для турбидиметрических измерений можно использовать приборы абсорбционной спектроскопии - фотоколориметры, абсорбциометры, спектрофотометры, а также специальные приборы - фототурбидиметры. Они отличаются от фотоколориметров наличием мешалки, благодаря чему частицы суспензии не оседают.

## Slide 30
Ряд условий, необходимые при нефелометрическом и турбидиметрическом анализе:
1. Получаемые осадки (взвеси) должны иметь ничтожную растворимость.
2. Получение правильных результатов при анализе суспензий зависит от методики получения суспензий и от воспроизводимости их оптических свойств.
На размеры частиц и оптические свойства суспензии влияют следующие факторы:
концентрация ионов, образующих осадок;
отношение между концентрациями смешиваемых растворов;
порядок смешивания растворов;
скорость смешивания;
время, требуемое для получения максимальной мутности;

## Slide 31
стабильность дисперсии;
присутствие посторонних электролитов;
присутствие неэлектролитов;
температура;
наличие защитных коллоидов.
3. Взвеси должны быть стойкими во времени, т.е. не оседать в течение достаточно длительного времени. Для увеличения стойкости взвесей применяют защитные коллоиды.

## Slide 32
Рис. 5. Принципиальная схема приборов для нефелометрических и турбидиметрических измерений
Основные узлы приборов для нефелометрических и турбидиметрических измерений:
источник излучения - лампа накаливания, т. к. измерения проводятся только в видимой части спектра;
монохроматизатор - светофильтр или дифракционная решётка;
кювета с образцом - стеклянная;
детектор (приёмник излучения) - фотоэлемент;
индикатор (измерительное устройство) - микроамперметр.

## Slide 33
Области применения нефелометрии и турбидиметрии:
для селективных аналитических реакций, в результате которых образуется твердое соединение,
для определения средней молекулярной массы полимеров в растворах,
для дистанционного определения частиц, содержащихся в воздушном пространстве с помощью лазеров,
для определения отравляющих веществ (горчичный газ), мышьяка, хинина в крови и моче, альбуминов и глобулинов в сыворотке, фосфорной кислоты, жиров и липоидов, сульфатов, хлоридов, кальция, жесткости воды, для изучения действия ферментов: амилазы, липазы, пепсина, трипсина и др.,

## Slide 34
для определения концентрации антигенов,
для определения концентрации IgG, IgA, IgM, подклассов IgG, C3, С4, фактора В, С-реактивного белка и некоторых других сывороточных белков,
для определения белков в низкой концентрации, например IgE, уровень которого в сыворотке не превышает 1 мкг/мл,
при определении незначительных количеств алкалоидов и их синтетических аналогов, которые осаждаются некоторыми гетерополикислотами (фосфорновольфрамовая, фосфорномолибденовая) в виде практически нерастворимых соединений.

## Slide 35
Спасибо за внимание!